Conception et mise en scène Thomas Gaubiac

Scénographie et lumière Nicolas Simonin / Son Vanessa Court

Contact régisseur tournée Julien Pulicani  06 21 69 05 53 / j.pulicani@gmail.com

DESCRIPTIF TECHNIQUE :

Espace utile :

4m minimum de profondeur, 6.20m d’ouverture

Boite noire (fond noir, pendrillonage à l’allemande, frises pour cacher les contre-jours)

Sol noir

DÉCOR

4 châssis-velours vert de 2.52m(h) x 0.95m, moulure en tête, 2 béquilles
prévoir 4 pains pour lester les béquilles et les cotés des châssis

LUMIÈRE

8 découpes 613SX (ou 614 suivant la hauteur)
4 PARS CP62
1 découpe 713SX
PC pour lumière de salle, placés en contre-jour vis-à-vis du public
1 direct et deux lignes graduées au sol

SON 
1 console de mixage (min 4 entrées et 1 sortie)

2 lecteurs CD avec autopause

1 amplificateur de puissance : utilisation d’un  canal pour 1 petit HP placé dans le décor

Câblage en régie et hp en quantité nécessaire